北 京 大 学

附中微机招标采购项目

招 标 文 件

编号：2010[39]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一〇年八月十二日

目        录

第一部分  招标公告	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	10

第一部分  招标公告

北京大学附中拟为学生机房购置一批微机，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：微机；

  - 技术规格要求：见第四部分；

  - 交货期：合同签订后5个工作日安装调试完毕；

  - 交货地点：北京大学附中。

- 招标文件的获取：2010年8月18日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套100元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2010年8月19日上午9:30时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2010年8月19日上午9:30时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   刘雪蕾  张玉祥

电话：010-62751418

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 招标公告

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学附中。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 授权

参与投标的代理商须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有本次招标设备的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)	投标设备报价表；

b)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、设备参数、具体性能指标等；

c)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

d)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

e)	技术与商务偏离表；

f)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

g)	生产、制造、安装、验收标准；

h)	投标人情况一览表；

i)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书；

c)	税务登记证明（复印件）；

d)	注册资本证明（复印件）；

e)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

f)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

g)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

h)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

i)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

j)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

一、台式计算机（教师教学）：14套

    - 知名品牌机（立式）；

    - 处理器(CPU) ：≥英特尔® 酷睿™ i5-750 处理器

    - 内存：≥4GB ，1333MHz DDR3 SDRAM，2*2GB；

    - 硬盘容量：≥1TB ，SATA (7200 rpm)；

    - 光驱：SATA SuperMulti LightScribe 盘面光刻技术 DVD 刻录机；

    - 主板芯片：英特尔® Q57 Express及以上

    - 声卡 独立声卡；

    - 显卡： ≥512MB；

    - 网卡：主板集成，千兆自适应；

    - 显示器：≥显示器 19"液晶；

    - 耳机：无线（一对一，耳机之间无信号干扰）

    - 保修：本次投标设备全部为原厂商配套提供，所有部件全部免费保修三年

    - 提供投标微机详细技术参数和彩页；

    - 操作系统：学校提供正版软件，由中标方负责安装调试

    - 原厂授权

二、台式计算机（学生机房）：76套

1、知名品牌机（立式）；

2、处理器(CPU) ：英特尔® 酷睿™ 2 四核处理器 ≥2.66GHz、4MB 二级高速缓存、1333MHz 前端总线

- 内存：≥4GB ，1066MHz DDR3 SDRAM，2*2GB；

- 硬盘容量：≥500GB，SATA (7200 rpm)；

- 光驱：SATA SuperMulti LightScribe 盘面光刻技术 DVD 刻录机（17台包含）；

- 主板芯片：英特尔® G45 Express 芯片组及以上

- 声卡： 集成

- 显卡： ≥512MB

- 网卡：主板集成，千兆自适应；

- 显示器：≥显示器 19"液晶，4:3；

- 操作系统：学校提供正版软件，由中标方负责安装调试

- 耳机：有线

- 保修：本次投标设备全部为原厂商配套提供，所有部件全部免费保修三年；

- 服务：5*8小时，响应时间2小时；

- 提供投标微机详细技术参数和彩页；

- 学生作业管理系统：基于B/S结构，学生校内、外在线提交作业，教师可根据授权对作业进行批改

- 原厂授权

上网行为管理网关：一台

# 性能及配置要求

| 项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 网络接口 | 具备至少4个10/100/1000 Base-T 千兆电口 具备至少2个SFP千兆光口 具备至少一个串口 |
| 并发用户数 | ≥3000 |
| 冗余电源 | 有 |
| bypass功能 | 支持故障时bypass功能 |
| 尺寸 | ≥2U |

# 功能要求

| 项目 | 指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 部署方式 | 部署模式 | 支持网关、网桥（透明）、旁路模式； |
|  | 多路桥接 | 必须支持多路桥接功能，网桥模式下至少支持两进两出； |
|  | 双主模式 | 必须支持多台设备同时主机模式运行； |
| 网关管理 | 分级管理 | 支持管理员权限设置，管理不同用户组； |
|  | 集中管理 | 支持统一平台集中管理多台设备； |
|  | 告警功能 | 支持对网络攻击行为、泄密行为等进行邮件告警；（提供产品界面截图证明） |
| 用户管理 | 用户认证 | 1.支持本地WEB认证； 2.支持LDAP、Radius、POP3、Proxy等第三方认证，支持AD、POP3、Proxy单点登录；支持强制AD域认证； 3.支持USB-Key认证； 4.支持IP、MAC绑定，及IP/MAC绑定认证等； |
|  | IP段认证 | 支持基于接入用户IP实现自动分组、不同认证方式、不同IP、MAC绑定方式； |
|  | 临时帐户 | 支持临时账户有效期限制，过期自动失效； |
| 终端管理 | 终端准入管理 | 支持识别终端 操作系统版本； 系统补丁安装情况； 硬盘指定目录下的文件； 终端系统的进程信息； 终端系统注册表中表项和键值； 并禁止不满足终端检查要求的用户访问互联网；（必须提供自主知识产权证明）； |
|  | 自动下发脚本 | 支持在终端自动定期运行管理员设定脚本或程序； |
| 网页行为管理 | 静态URL库 | 网关内置预分类的URL地址库； |
|  | URL智能识别 | 必须支持基于关键字、用户访问习惯的未知网页的自动识别与分类，支持允许管理员手工调整； （提供产品界面截图证明） |
|  | SSL网址识别 | 支持过滤SSL加密的钓鱼网站等（提供自主知识产权证明）； |
|  | 关键字过滤 | 支持基于多关键字过滤搜索行为、过滤网页、过滤发帖内容； |
|  | 发帖控制 | 支持允许用户浏览帖子但不准发贴功能； |
|  | 文件外发告警 | 1.支持识别外发文件的扩展名； 2.支持识别删除、篡改文件扩展名行为并告警； 3.支持识别压缩、加密文件内文件类型并报警； |
| 邮件行为管理 | 邮件过滤 | 支持根据如下条件过滤邮件： 收发件人地址； 基于邮件附件扩展名过滤；对于异常邮件附件（如删、改扩展名）进行告警； 基于多关键字过滤； 支持基于关键字、发件人地址等过滤SSL加密邮件； |
|  | Webmail管理 | 支持控制用户Webmail发送权限 |
|  | 邮件拦截审计 | 支持根据收件人地址、关键字等拦截邮件，并通知管理员审核后再外发； |
|  | 垃圾邮件过滤 | 必须能过滤内网用户外发垃圾邮件、外网向内网用户发送垃圾邮件的行为； |
| 应用行为管理 | 应用识别 | 包括不少于450条以上应用识别规则； IM识别：QQ、MSN、阿里旺旺、百度Hi、等不少于70种； 游戏识别：天龙八部、天下贰、卓越之剑等不少于90种； 流媒体识别：QVOD、PPlive、VGO、蚂蚁电视、等不少于70种； 炒股识别：安信行情、操盘手、大智慧股票行情等不少于35种； 网银识别：招商银行、建设银行、农工商银行等不少于15种； P2P识别：识别：BT、BTCommet、电骡、Foxy等不少于35种； 远程控制与木马识别：Byshell、灰鸽子等不少于20种； 支持管理员自定义规则； |
|  | P2P智能识别 | 必须具有识别和管理P2P的新版本、不常见的P2P、和未识别P2P的技术（提供产品界面截图证明） |
|  | 代理封堵 | 支持禁用公网web代理服务器的，并能封堵自由门、无界浏览器等加密代理； 封堵用户代理他人上网的行为； |
| 上网权限管理 | 权限控制 | 支持基于时间段、基于用户/用户组、基于应用类型控制用户的上网权限； 支持限制用户一天内总上网时长； |
|  | 上网提醒 | 支持自动提醒功能，用户使用某应用时长、流速超过管理员设定值时，网关自动向该用户发起提醒； |
|  | 策略有效期 | 必须支持上网策略对象有效期设定，过期自动失效； |
| 上网流量管理 | 网关多线路 | 网关能同时连接多条外网线路，且支持线路复用和智能选路技术； |
|  | 网桥多线路 | 网桥下支持识别外网多线路并分别流控； |
|  | 流控子通道 | 必须支持通道内再划分子通道技术； |
|  | 流控功能 | 支持基于应用类型、网站类型、文件类型分配带宽； 支持基于时间段、基于用户/用户组的带宽分配带宽；支持用户平均带宽策略； 支持基于目标IP实分配带宽； |
| 上网行为审计 | 网页审计 | 支持记录访问的网址、网页标题、网页正文； 支持基于关键字审计网页正文； 支持审计发帖内容、发帖用户、发帖时间等； |
|  | 邮件审计 | 支持审计用户的Webmail邮件，包括正文附件； 审计邮件客户端发送邮件的正文及附件； |
|  | 文件审计 | 支持审计用户通过HTTP、FTP、Email当方式外发的文件内容；包括无后缀名、改后缀名、加密文件； |
|  | 应用审计 | 审计P2P、流媒体、炒股、网络游戏、FTP、Telnent等应用行为； |
|  | 异常行为记录 | 必须记录木马、病毒、端口扫描等危险行为； |
|  | 反向审计 | 支持能审计外网访问内网网站、发帖、收发邮件、下载上传文件的行为； |
|  | IP、域名免审计 | 支持基于IP、域名设置免除审计； |
| 上网日志管理 | 数据中心 | 设备必须支持内置数据中心和独立数据中心； |
|  | 日志查看权限 | 支持管理员配置，普通管理员只能查看指定用户组的日志； 支持超级管理员USB-Key方式验证； |
|  | 统计报表功能 | 提供柱状图、饼状图、详细报表等分析工具； 支持基于IP/用户组/用户/应用，统计在指定时间段内的上网行为、上网流量、上网时间并形成报表； 支持自定义报表，管理员可依据关心的主题生成报表； 支持报表直接导出成PDF、Excel格式； |
|  | 排行报表功能 | 关键字排行：支持对搜索引擎关键字、网络发贴关键字进行排行并输出报表； 支持指定时间段对内网发帖行为进行热度排行； 支持对网站进行访问时长排行； |
|  | 风险报表功能 | 支持统计篡改、删除扩展名、压缩、加密后外发文件行为； 支持管理员自定义风险行为特征并输出相关报表； 支持记录终端木马、间谍软件、垃圾邮件发送、异常端口扫描并输出报表； |
|  | 报表订阅 | 支持将报表自动发送到指定邮箱； 支持将含三个以上关键字的日志检索结果自动周期性发送到指定邮箱； |
|  | 内容检索 | 1.支持基于三个以上关键字对行为日志检索定位的功能； 2.必须支持对日志中OFFICE等附件正文内容关键字的检索； |
| 危险行为管理 | 危险行为封堵 | 1.必须支持封堵木马、间谍软件、黑客发起远程控制流量； 2.支持封堵含有恶意插件、恶意脚本、挂马的网页访问行为； 3.必须能封堵端口扫描行为； |
|  | 安全防护 | 1.必须能识别并封堵来自于内网或外网的DOS攻击； 2.必须能防范三层网络环境中的ARP欺骗问题； |

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日