北  京  大  学

昌平园储存图书馆书架招标采购项目

招 标 文 件

编号：2009[15]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇九年三月三十日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	14

第一部分  投标邀请

北京大学图书馆拟为昌平园储存图书馆定制一批书架，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：密集书架和普通书架。

  - 技术规格要求：详见第四部分；

  - 交货期：合同签订后45日（含双休日）以内；

  - 交货地点：北京大学昌平园储存图书馆

- 招标文件的获取：2009年3月30日至4月3日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部（红一楼与红二楼之间横楼）5216室购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学通知公告栏仪器设备招标采购信息或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）以供参考。

- 安装现场考察:4月7日上午9：00赴昌平园储存图书馆现场，投标商需在投标方案中细化标书提出的布局方案。

- 要求在开标前1天，提供样品至北京大学实验室与设备管理部后院，

联系人：刘景旺老师		联系电话：62751061

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2009年4月16日上午9:00时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2009年4月16日上午9:00时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  张玉祥

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学图书馆。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供的书架，以及所有相关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”。

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

- 中标商应在合同生效后5个工作日内，依照中标金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取。

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商，或持有制造商有效授权的代理商。

- 投标人需具有密集书架生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标方所投货物必须为本厂本部生产的产品。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

  - 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文；

  - 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；

  - 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解；

  - 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书；

  - 投标报价表；

  - 详细分项报价表；

  - 投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能等指标；

  - 生产、制造、安装、验收标准；

  - 投标人情况一览表；

  - 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

  - 技术与商务偏离表；

  - 开标一览表；

  - 投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

- 资格证明文件：

- 营业执照（复印件）；

- 法人资格证明或法人代表授权书；

- 税务登记证明（复印件）；

- 注册资本证明（复印件）；

- 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

- 投标货物（技术）的国家权威机构产品检测证明；

- 投标货物（技术）的ISO相关认证文件；

- 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

- 投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

- 投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

- 有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

- 投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

- 详细的交货清单；

- 备件清单；

- 专用工具清单；

- 交货时间；

- 投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

- 投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标报价应是货物交付之前包括货物及运输等的最终报价。

  - 投标报价应提供单价及本次投标总价。

  - 投标人应详实提供投标报价表。

  - 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

  - 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

  - 投标报价为一次性报价。

  - 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占分值：

- 技术性能：50分，投标产品的材料，工艺水平等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 能最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验。

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

A．密集书架

一、要求在开标前1天，提供如下样品：

六层手动密集架2列5节，含路轨。中标厂商需封样，按样验收。

二、规格与要求：

（1）900mm（每节架宽度）×500mm（每节架厚度）；

（2）隔板之间（放书处）净空320mm；

（3）密集架隔板为双面隔板，每侧隔板宽度不少于235mm；

（4）要求有防串板；

（5）中标厂商分别根据甲方提供的数量按六层和七层制作。

三、售后服务要求：

产品实行“三包”，五年免费保修，十年内提供零部件、配件确保用户长期正常使用。当产品出现故障，在接到用户通知后，应在72小时内到达现场进行故障处理。

四、工艺技术要求

1、简要需求：密集架所用钢板必须是大型企业生产的优质钢板，严格按照国家标准生产。要求结实耐用，安全可靠，外形美观大方，有优良防尘、防潮、防震、防锈等性能，传动机构转动灵活、平稳、强劲有力。

2、技术要求：

（1）密集架按GB13667.3—92《手动密集架技术条件》规定设计，全封闭；

（2）门面板、饰板、顶板1.0mm冷轧优质钢板，前后饰板为整体式，不可拼接并带机械式密封条(不用橡胶封条)；

（3）立柱用1.5mm冷轧优质钢板；

（4）活动层板用1.0mm冷轧优质钢板，双面架每节每层用两件层板(不用1件整体层板)；

（5）挂板用1.2mm冷轧优质钢板；

（6）防倾倒装置：4.0mm冷轧优质钢板；

（7）底架：3.0mm冷轧优质钢板；

（8）路轨：25×25mm方钢，路轨底托用2.0mm冷轧优质钢板；

（9）铸铁行走轮；

（10）手柄：折叠式手柄；

（11）链条：工业用链条；

（12）喷涂：经磷化处理后，静电粉末喷涂，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷；

（13）结构：要求全拆装式结构(包括底座)，结实耐用、美观，有卓越的防锈性能；

- 顶部设有防尘板；

- 每列设有独立止动装置和组列闭合后锁定装置，闭合锁定后形成封闭整体；

- 架体之间设有缓冲密封条，材料使用永磁抗老化塑胶，不变形、不脱落；

- 整个架体具有良好的防鼠、防潮、防火、防倾倒功能；

（14）每组架首列有固定锁，每列架要有止动装置；

（15）带限位装置，美观大方；

（16）每列架体上应有标签框。

3、工艺要求：（投标人应提供生产工艺流程图）

（1）表面处理：各零部件在喷涂前必须进行清洗、除油、除锈，并按照GB6807.86标准进行磷化处理，所用标准及紧固件均须镀锌处理；

（2）产品金属架体及配件应采用先进的静电粉末喷涂引工艺，使用优质环保涂料，表面均匀光亮，色泽一致，严密、平整、无划伤，耐冲力达到60kg／cm2，塑膜厚度60—70µm。投标时必须对喷塑工艺、喷塑技术标准及各种部件的防锈处理进行详细说明；

（3）所有钣金件、机加件加工后应打磨毛刺，无裂纹及划痕，所有焊接件应焊接牢固，焊痕光滑、平整。

（4）传动：采用机械式自动离合机构，手柄驱动平衡，摇动轻便、灵活、无躁音、空转、摇摆、扭曲、晃动、卡死、阻止等现象；手柄可折叠、荷载能力强；架体独立运行，其摇把部件不跟随旋转；

（5）轨道为非埋入式；施工时注意保护地面。

五、手动密集书架需求一览表

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密集书架 | 节 | 6层×6节×23组＝138 | 小库三层 |
| 密集书架 | 节 | 7层×5节×24组×4＝480 | 南一层 |
| 密集书架 | 节 | 7层×3节×24组×2＝144 | 南一层 |
| 密集书架 | 节 | 7层×5节×24组×3＝360 | 北一层 |
| 密集书架 | 节 | 7层×3节×24组×1＝72 | 北一层 |

B．普通组合型钢制书架

一、要求在开标前1天，提供如下样品：

普通书架：

1.六层普通书架1排2节；

2.七层合订本报架1排2节。

二、售后服务要求：

同密集书架部分。

三、工艺技术要求

(一) 产品质量性能说明:

| 名称 技术标准 | 普通书架 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | 组装后的书架不会产生毛边、锐角、突出物和棱角 不会影响外观和使用性能的永久变形 不会产生松动现象 冲压表面不会产生裂痕 表面涂饰平整光滑，色泽均匀一致，立柱内壁严格地进行了防腐处理 | - |
| 结构与规格 (普通书架) | 搁板可任意调节 同一型号规格产品的零件可以互换 普通书架均为六层，层距（放书的地方）统一为320mm 每节书架长度为950mm，厚度为460mm，中间有防串板 |  |
| 结构与规格 （合订本报架） | 搁板可任意调节 同一型号规格产品的零件可以互换 合订本报架均为七层，层距（放书的地方）统一为300mm 每节报架长度为1185mm。单面报架厚度为450mm；双面报架厚度为880mm（单面搁板厚度为410mm） | - |
| 表面处理 | 电镀要求：24h中性盐雾试验后，未锈蚀 漆膜附着力：不低于2级 漆膜冲击强度：≥4N.m 漆膜耐腐蚀：经100h耐腐蚀试验后，应符合要求 | - |
| 搁板载荷 | 搁板的均匀载荷（40kg），经24h的连续试验后，最大挠度应≤4mm，卸载后的残余变形量在经过2h后，应≤0.3mm | - |
| 全载荷重 | 书架的每层搁板均匀载荷（每层30kg）,经24h 连续试验后，书架的挂板板、搁板、立柱及其结合部位应无塑性变化和其它异常现象 | - |
| 结构强度 | 书架在全负载的情况下，承受沿X、Y轴两个的方向的水平拉力的作用，水平拉力应为总重的1/15，经连续试验50次来回后，架体倾斜不得大于架体总高的1%，结构部件不得有变形或有明显的异状情况，要求各列书架间有连杆连接，以增加其稳定性 | - |

(二)  投标产品材料配置说明

1、钢制架体技术参数

| 部 件 名 称 | 材料技术参数 | 性能说明 | 型 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立 柱 | 1.5mm | 优质冷轧钢板 | ST-12 |
| 搁 板 | 1.0mm | 优质冷轧钢板 | ST-12 |
| 挂 板 | 1.2mm | 优质冷轧钢板 | ST-12 |
| 底 盘 | 2.0mm | 优质冷轧钢板 | ST-12 |

2、木制部分技术参数

| 部 件 名 称 | 材料技术参数 | 性能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 侧护板 | 25mm | 优质板材 | 板面贴0.6～0.8 mm厚的防火板 |
| 木顶板 | 25mm | 优质板材 | 板面贴0.6～0.8 mm厚的防火板 |
| 裙脚板 | 25mm | 优质板材 | 板面贴0.6～0.8 mm厚的防火板 |
| 木制护板采用优质密度板和防火贴面板,也可采用中密度板和木皮装饰. |

(三)  产品工艺说明

1、架体外形设计美观、大方；

2、采用优质冷轧钢板材料，经数控设备剪切、模压成形；

3、钢制书架每层搁板均匀承重80kg，单面搁板均匀承重40kg；

4、钢制架体表面经除油、去锈、磷化、酸洗等工序前处理，再经亚光静电喷塑，涂层经久耐用，色彩搭配美观，色泽均匀一致；

5、木制护板采用优质密度板和防火贴面板，外表豪华、美观。

具备功能：

1、具备藏书量大，占地面积小；

2、架体易拆易装，调层灵活方便；

3、可防潮、防火、耐高温，安全性能强。

四、普通书架需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通书架 | 节 | 395 | 北二层 |
|  | 普通书架 | 节 | 184 | 南二层 |
| 2 | 七层合订本报架 | 节 | 80（如果双面报架，数量减半） | 小库二层 |

特别说明：

书架中标供应商应在产品寿命期内提供免费拆装一次；并在中标后免费完成目前分布在昌平园储存图书馆南一层原有的211列书架的从一层到二层的拆装搬迁工作。

书库平面图：

见附图

注：以上技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，而是作为共同报价的基础，以方便采购人和采购代理机构对投标人进行比较。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，质量和性能不得低于采购人和采购代理机构的要求，满足采购人的使用要求。

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 制造商 | 设备名称 | 设备规格型号 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：

年   月   日