北  京  大  学

实验动物中心实验动物周转房招标项目

招 标 文 件

编号：PKU200611

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇六年六月九日

目          录

第一章  招标概要                         3页

第二章  投标须知                         6页

第三章  招标工程主材料要求               8页

第四章  招标工程施工技术和验收要求       10页

第五章  安全要求                        12页

第六章  招标附图                        12页

第一章    招标概要

一、招标工程项目名称：北京大学实验动物中心动物周转房改造工程

二、工程施工面积：268平方米临时周转房建设及104平方米已有周转房的内装修。

三、工程招标内容：

1、北京大学实验动物中心动物周转房改造工程（268平方米临时周转房建设和104平方米已有周转房的内装修）的整体设计、安装和施工，要求新做好的建筑物外装修工程协调、美观、大方。

2、北京大学实验动物中心动物周转房改造工程，其中268平方米临时周转房建设工程中有100多平方米要求与原有辅助办公用房的建筑一致﹙其内装修地面为防滑地砖、墙面为白色乳胶漆、照明、电力、电话线、网线、防晒、防雨、保温、给排水、地梁、上圈梁等﹚。具体见图，第1部分。

3、北京大学实验动物中心周转平房工程，其中104平方米已有周转房的内装修工程的20多平方米为动物实验室为装修工程﹙吊顶为防晒隔热保温、地面为防滑地砖、墙面为白色乳胶漆、实验室照明、电力、电话线、网线、电视天线、给排水等﹚。具体见图，第2部分。

4、北京大学实验动物中心周转平房工程，其中104平方米已有周转房的内装修工程的80多平方米为大动物饲养实验室是装修工程，其装修为﹙吊顶为防晒隔热保温、地面为防滑地砖、墙面为白色瓷砖、给排水、饲养实验室照明、电力、电话线、等﹚。具体见图，第3部分。

5、北京大学实验动物中心周转平房工程，其中268平方米临时周转房建设工程中有100多平方米为大动物饲养实验室的建筑工程，其装修为﹙吊顶为防晒隔热保温、地面为防滑地砖、墙面为白色瓷砖、给排水、实验照明、电力、电话线等﹚。具体见图，第4部分。

6、北京大学实验动物中心动物周转房改造工程，其中268平方米临时周转房建设工程中有68平方米为猴活动饲养实验室的建筑，其装修为（落地塑钢窗、单向透光，活动窗、不锈钢窗沙。吊顶为防晒、防雨活动阳光板，地面为防滑地砖、给排水、实验室照明、电力等﹚。具体见图，第5部分。

7、第3、第4和第六项为大动物饲养实验室的建筑装修和内装修工程，因此要求有上下给排水系统其中排水管道为Φ200mm，要有进排风系统，准备间、洗消间要有水池和消毒设施等。

8、北京大学实验动物中心周转平房工程的地基开挖和处理过程中如果出现特殊情况﹙如出现古墓、不可封闭的古道等﹚可以办理协商。

9、上述五个部分的设计、采购、施工及验收工作。

四、施工和验收要求：符合国家实验动物设施GB14925-2001标准标准要求及符合国家与之配套的相应标准要求，确保优质工程质量。

五、工程地点：北京市海淀区颐和园路5号北京大学院内实验动物中心

六、招标单位：北京大学实验室与设备管理部

七、招标时间：2006年6月21日9：00

八、开标地点：北京大学实验室与设备管理部

九、投标人咨询时间：自发标之日起至2006年6月21日9：30截止

地址：北京市海淀区颐和园路5号

电话：  010-62765851      邮编：100871

E—mail： deshengz@pku.edu.cn

第二章    投标须知

一、工程概述：北京大学实验动物中心动物周转房改造工程（268平方米临时周转房建设及104平方米已有周转房的内装修。）的整体设计、安装和施工，要求坚固、防震、防火符合国家标准，计划建设、改造工程完成日期为2006年8月30 日。

二、工程质量：优良

三、招标要求：

1、招标方式：邀请招标、评标。

2、发包形式：

1）综合设计、包工包料、材料限价。

2）取费根据2001《北京市建设工程预算定额》、《北京市建设工程费用定额》及相关的文件价格和取费标准编制工程预算，。如有变动以甲方要求为准。

3、工程要求：自确定之日起至2006年8月30日止，完成本招标内容的全部工作。

4、在招标期间，招标方拥有本招标文件的解释权；开标后，本招标文件及投标文件作为本工程合同的一部分，对于其内容，招标方仍保留解释权。

5、北京大学实验动物中心动物周转房改造工程，其工程费全部由中标方垫资改建，工程完成，验收合格后，一周内甲方支付80%的工程款，核算后支付工程总款的95%，工程总款的5%为保修款。

四、投标费用：

1、投标方参加本工程的投标，无论投标结果如何，所涉及的一切费用，招标方均不予承担。

2、本次招标，招标方将不给予投标单位任何补偿费。

3、标书及所附的文件和图纸，无论中标与否，恕不退还。

五、投标资审：

1、符合投标条件：

具有独立法人资格

具备国家相关部门认可的专业施工资格

投标方应遵守国家的相关法律、法规和条例。

2、投标资审文件：

投标人营业执照（原件或复印件）；资质证书（原件或复印件）

3、投标单位信誉文件（原件）

六、标书的内容及报价：

1、投标单位根据国家相关标准，依据招标图纸，针对招标内容要求做出该招标工程的二次设计图纸及说明。

2、投标文件中必须注明所选设备及材料的材质、规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能等指标。

3、文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

4、投标单位应出具详细的工程预算书。

5、投标单位投标报价中丢项、漏项、少算的项目，工程竣工结算一律不予调整。

第三章    招标工程主材料要求

一、招标主材料要求及质量标准

| 序 号 | 材料名称 | 规格型号或生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| （一） 结构部分 |
| 1 | 水泥、油漆、河沙 | 国产名牌 |
| 2 | 风道用材、 | 国产名牌 |
| 3 | 圆钢、角钢、扁钢 | 国产名牌 |
| 4 | 窗用塑钢材 | 国产名牌 |
| 5 | 玻璃 | 国产名牌 |
| 6 | 地基钢材 | 国产名牌 |
| 7 | 阳光板 | 国产名牌 |
| 8 | 吊顶材料 | 国产名牌 |
| （二） 上下水部分 |
| 1 | 洗、消池 | 国产名牌（不锈钢） |
| 2 | 暖器 | 换热效率>80％ |
| 3 | 排水沟、排水口 | 按国标要求 |
| 4 | 洗手池 | 按国标 |
| 5 | 地砖、涂料 | 按实际要求， |
| 6 | 暖器管材 | 国产名牌 |
| 7 | 上水镀锌钢管或新材料 | 按实际要求 |
| 8 | 下水材料 | 国产名牌（200mm和60mm） |
| （三） 电器照明 |
| 1 | 照明、动力配电箱 | 按要求，国优产品 |

| 2 | 网络、通讯配电箱 | 按要求，国优产品 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 电线电缆 | 按要求，国产名牌 |
| 4 | 网线通信线路 | 国产名牌 |
| 5 | 双控开关 | 10A/250V，国产名牌 |
| 6 | 照明灯 | 国产名牌 |
| 7 | 空调插座 | 16A/250V，国产名牌 |
| 8 | 变频机配电系统 | 按实际要求 |

第四章  招标工程施工技术和验收要求

一、材料要求：

1、北京大学实验动物中心周转平房工程所应用的砖、水泥、沙、地砖、瓷砖、管道、电线、插座、门、窗、防盗窗、暖气、防晒、防水处理、上下水处理系统、配电系统、保温材料等应符合国家相关标准。

2、实验动物中心周转平房工程所应用的砖、水泥、沙、地砖、瓷砖、管道、电线、插座、门、窗、防盗窗、暖气、防晒、防水处理、上下水处理系统、配电系统、保温材料等应符合北京大学实验动物中心（甲方）的要求并取得的甲方认可。

3、北京大学实验动物中心周转平房工程所应用的屋顶和外装修材料常年防太阳晒并美观。

二、施工工艺要求：

1、北京大学实验动物中心周转平房工程（268平方米周转及内外装修和104平方米周转房的内装修）的整体设计、安装和施工，要求坚固、防震、防火符合国家标准，新做好的建筑外装修工程应与原有建筑物协调、美观、大方。

2、第1部分，100平方米的办公室与原有平房的建筑相一致的建设工程﹙其内装修地面为防滑地砖、墙面为白色乳胶漆、办公灯、电、电话线、网线、防晒、防雨等﹚。要求符合国家动物实验室建筑标准。

3、第2部分  20多平方米为实验室为装修工程﹙吊顶为防晒隔热保温、地面为防滑地砖、墙面为白色乳胶漆、实验室灯、电、电话线、网线等﹚。符合国家实验室建筑装修标准。

4、第3部分   80多平方米为大动物饲养实验室是装修工程，其装修为﹙吊顶为防晒隔热保温、地面为防滑地砖、墙面为白色瓷砖、实验室照明、电力、电话线等﹚。要求符合国家实验动物饲养室建筑装修标准。

5、第4部分   100平方米为大动物饲养实验室的建设工程包括装修，其装修为﹙吊顶为防晒隔热保温、地面为防滑地砖、墙面为白色瓷砖、实验室照明、电力、电话线等﹚。要求符合国家实验动物饲养室建筑装修标准。

6、第5部分   68平方米为大动物活动室的建筑工程包括装修，其装修﹙窗为落地塑钢、单向透光，活动窗、不锈钢窗纱，吊顶为防晒防雨、活动阳光板，地面为防滑地砖、墙面为白色瓷砖、电力等﹚。要求符合国家实验动物饲养室建筑装修标准。

三、验收要求：

1、北京大学实验动物中心周转平房工程要求做好新的建筑应坚固、防震、防火符合国家标准并谐和、协调、美观、大方、防雨和防太阳晒。

2、以工艺要求和材料要求以及符合国家标准为依据。

3、以北京大学实验动物中心验收为合格。

四、保修时间为1年：

第五章  安全要求

1、文明施工。保护好原有建筑物及设施，不得损坏。

2、施工单位负责施工现场的水、电、防盗等安全。

3、施工人员在现场的安全等问题由施工单位负责。

4、施工期间的水电费自理。

第六章  招标附图

实验室与设备管理部

二○○六年六月九日

投标文件参考

一、投标单位：

二、投标人：

联系电话：

三、投标设计图：

四、报价：

1、总报价：                              元

（1）第1部分                        元

（2）第2部分                        元

（3）第3部分                        元

（4）第4部分                        元

（5）第5部分                        元

2、材料报价：                            元

3、工费报价：                            元

※注意一定按1—5部分报价，便于招标方评标。

五、说明：

六、投标日期：2006年6月12、13日

附图

| 第二部分﹙实验室﹚ |
| --- |
|  | 第三部分﹙猴饲养区﹚ |
| 第五部分（猴活动区） |  |
|  | 第四部分﹙猴饲养区﹚ |

|  | 现有办公区 | 第一部分﹙办公区﹚ |
| --- | --- | --- |